АВТОБУС HYUNDAI GRAND STAREX  EURO-3

..

Технические характеристики автобуса HYUNDAI GRAND STAREX ЕВРО-3:

Классификация:

Особо малый класс, городские, пригородные и междугородние перевозки.

Кузов:

Тип - миневэн (вагонный) цельнометаллический, пять дверей - водительская и пассажирская распашная дверь, сдвижная дверь по левому и правому боку, задняя подъемная дверь

11+1 посадочных мест, с ремнями безопасности

Размеры:

Длина - 5 125 мм

Ширина - 1 920 мм

Высота - 1 925 мм

Колесная формула - 4х2 с задним ведущим мостом

Колесная база - 3 200 мм

Колея передних колес - 1 685 мм

Колея задних колес - 1 660 мм

Клиренс - 190 мм

Снаряженная масса автобуса - 2 282 - 2 345 кг

Максимальная разрешенная масса для автобуса - 3 300 кг

Максимальная разрешенная масса для автобуса по ОТТС - 3 300 кг

Объем топливного бака - 75 л

Двигатель:

Расположение - продольное

Тип - дизельный, четырехтактный, с турбонаддувом и промежуточным охлаждением воздуха (интеркулер)

Модель - D4СB EURO-3

4-х цилиндровый, рядный, с верхним расположением клапанов

Непосредственный впрыск

Объем - 2,497 л

Мощность максимальная - 170 л.с.

Максимальный крутящий момент - 30 кг*м

Трансмиссия:

Механическая, 5 передач в перед 1 назад

Сцепление - гидравлическое управление одинодисковое сухое, с демпфером

Тормоза:

Основная тормозная система - гидравлическая, дисковые тормоза 15" на всех колесах, двух контурная

Стояночная тормозная система - механическая, тормозные барабаны 7,5" на задней оси

Электрооборудование:

12 вольт, с минусом по кузову автомобиля

Рулевое управление:

Рейка, с гидроусилителем

Подвеска:

Передняя - независимая, пружинная типа МакФерсон со стабилизатором поперечной устойчивости

Задняя - зависимая, пружинная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости

Шины:

Размер - 215/70 R16

Комплектация автобуса HYUNDAI GRAND STAREX ЕВРО-3:

Кондиционер водителя и пассажира

Кондиционер салона с отдельным управлением

ABS

AIR-BAG водителя

Гидроусилитель руля

Подогрев сидений водителя и пассажира

Электростеклоподъемники

Электропривод зеркал

Электроподогрев зеркал

Салон-трансформер

Салон искусственная кожа

Тонированные боковые форточки

Обогреватель пассажирский

Противотуманные фары

Литые диски

Имобилайзер

Парктроник

Магнитола

Переоборудование автобуса HYUNDAI GRAND STAREX категории Д (D) в категорию В (B)

Дополнительные опции доступные при заказе автобуса с завода-изготовителя:

АКПП

Автобусы HYUNDAI меньшей пассажировместимости:

HYUNDAI GRAND STAREX H1

HYUNDAI GRAND STAREX VAN (3 МЕСТА)

Автобусы HYUNDAI большей пассажировместимости:

HYUNDAI COUNTY

HYUNDAI REAL

HYUNDAI AERO TOWN

HYUNDAI AERO CITY

HYUNDAI UNIVERSE LUXURY

HYUNDAI UNIVERSE NOBLE

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, комплектацию, оборудование автомобиля, без предварительного уведомления.

ПО ВОПРОСУ ПРИОБРЕТЕНИЯ (ПОКУПКИ) ГОТОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ, ШАССИ, СПЕЦТЕХНИКИ, АВТОБУСОВ, КОНСУЛЬТАЦИЙ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ, СЕРВИСУ, ПОДБОРУ, СРАВНИТЕЛЬНОМУ АНАЛИЗУ И ПРОЧИМ ВОПРОСАМ И ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ЛЮБОЙ ДРУГОЙ ИНФОРМАЦИИ ПРОСЬБА ОБРАЩАТЬСЯ:

ТИЩЕНКО ВАСИЛИЙ

ТЕЛЕФОН МОБИЛЬНЫЙ: +7-916-112-56-00

ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА: vt@vastauto.ru

САЙТ: http://www.vastauto.ru