ЦЕЛЬНОМЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ФУРГОН HYUNDAI GRAND STAREX VAN  EURO-3

Технические характеристики фургона HYUNDAI GRAND STAREX VAN ЕВРО-3:

Классификация:

Цельнометаллический фургон

Кузов:

Тип - миневэн (вагонный) цельнометаллический, пять дверей - водительская и пассажирская распашная дверь, сдвижная дверь по левому и правому боку, задняя подъемная дверь

3 посадочных места, с ремнями безопасности

Размеры:

Длина - 5 125 мм

Ширина - 1 920 мм

Высота - 1 925 мм

Колесная формула - 4х2 с задним ведущим мостом

Колесная база - 3 200 мм

Колея передних колес - 1 685 мм

Колея задних колес - 1 660 мм

Клиренс - 190 мм

Снаряженная масса автобуса - 2 282 - 2 345 кг

Максимальная разрешенная масса для автобуса - 3 300 кг

Максимальная разрешенная масса для автобуса по ОТТС - 3 300 кг

Объем топливного бака - 75 л

Двигатель:

Расположение - продольное

Тип - дизельный, четырехтактный, с турбонаддувом и промежуточным охлаждением воздуха (интеркулер)

Модель - D4СB EURO-3

4-х цилиндровый, рядный, с верхним расположением клапанов

Непосредственный впрыск

Объем - 2,497 л

Мощность максимальная - 170 л.с.

Максимальный крутящий момент - 30 кг*м

Трансмиссия:

Механическая, 5 передач в перед 1 назад

Сцепление - гидравлическое управление одинодисковое сухое, с демпфером

Тормоза:

Основная тормозная система - гидравлическая, дисковые тормоза 15" на всех колесах, двух контурная

Стояночная тормозная система - механическая, тормозные барабаны 7,5" на задней оси

Электрооборудование:

12 вольт, с минусом по кузову автомобиля

Рулевое управление:

Рейка, с гидроусилителем

Подвеска:

Передняя - независимая, пружинная типа МакФерсон со стабилизатором поперечной устойчивости

Задняя - зависимая, пружинная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости

Шины:

Размер - 215/70 R16

Комплектация автобуса HYUNDAI GRAND STAREX ЕВРО-3:

Кондиционер водителя и пассажира

ABS

AIR-BAG водителя

Гидроусилитель руля

Подогрев сидений водителя и пассажира

Электростеклоподъемники

Электропривод зеркал

Электроподогрев зеркал

Обогреватель пассажирский

Противотуманные фары

Литые диски

Имобилайзер

Магнитола

Дополнительные опции доступные при заказе автобуса с завода-изготовителя:

АКПП

Автобусы HYUNDAI большей пассажировместимости:

HYUNDAI GRAND STAREX H1 (8 мест)

HYUNDAI GRAND STAREX (12 мест)

HYUNDAI COUNTY

HYUNDAI REAL

HYUNDAI AERO TOWN

HYUNDAI AERO CITY

HYUNDAI UNIVERSE LUXURY

HYUNDAI UNIVERSE NOBLE

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, комплектацию, оборудование автомобиля, без предварительного уведомления.

ПО ВОПРОСУ ПРИОБРЕТЕНИЯ (ПОКУПКИ) ГОТОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ, ШАССИ, СПЕЦТЕХНИКИ, АВТОБУСОВ, КОНСУЛЬТАЦИЙ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ, СЕРВИСУ, ПОДБОРУ, СРАВНИТЕЛЬНОМУ АНАЛИЗУ И ПРОЧИМ ВОПРОСАМ И ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ЛЮБОЙ ДРУГОЙ ИНФОРМАЦИИ ПРОСЬБА ОБРАЩАТЬСЯ:

ТИЩЕНКО ВАСИЛИЙ

ТЕЛЕФОН МОБИЛЬНЫЙ: +7-916-112-56-00

ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА: vt@vastauto.ru

САЙТ: http://www.vastauto.ru