УНИВЕРСАЛЬНОЕ ШАССИ АВТОМОБИЛЯ ISUZU NLR85A-001 EURO-3

Габаритные размеры:

Технические характеристики модели ISUZU NLR85A-001 EURO-3:

Кабина:

Стандартная, 3 посадочных места, с ремнями безопасности

Рама:

Лонжеронного типа

Размер лонжерона в средней части рамы - 180 х 65 х 4 мм

Высота от земли до рамы - 700 мм

Размеры:

Длина - 4 375 мм

Ширина - 1 815 мм

Высота - 2 145 мм

Колесная формула - 4х2 с задним ведущим мостом

Колесная база - 2 490 мм

Колея передних колес - 1 395 мм

Колея задних колес - 1 395 мм

Клиренс - 190 мм

Свес спереди - 1 100 мм

Свес сзади - 1 250 мм

Снаряженная масса шасси - 1 955 кг

Грузоподъемность шасси - 1 545 кг

Максимальная разрешенная масса для шасси - 3 500 кг

Максимальная разрешенная масса для автомобиля по ОТТС - 3 500 кг

Минимальный радиус разворота - х,х м

Объем топливного бака - 75 л

Размер устанавливаемого кузова - стандартный: 3 300 х 1 800 х 2 000 мм, увеличенный: 3 500 х 2 100 х 2 500 мм

Двигатель:

Тип - дизельный с турбонагнетателем и интеркулером

Модель - ISUZU 4JJ1 EURO-3

4-х цилиндровый, рядный, с верхним расположением клапанов, 2 клапана на цилиндр

Непосредственный впрыск COMMON RAIL

Объем - 2,999 л

Мощность максимальная - 130 л.с. при х х00 об/мин

Максимальный крутящий момент - ххх Нм при х х00 об/мин

Трансмиссия:

Механическая коробка передач, 5 передач в перед 1 назад, имеется возможность установки КОМ

Сцепление - гидравлическое управление, диафрагменная пружина, одиночное сухое, с демпфером

Тормоза:

Основная тормозная система - гидравлическим управлением и вакуумным усилителем, двух контурная, с ABS и ASR и EBD, передние дисковые тормоза, задние барабанные

Стояночная тормозная система - барабанного типа на карданном валу

Электрооборудование:

24-х вольтовое, с минусом по кузову автомобиля

Подвеска:

Передняя - независимого типа с гидравлическими амортизаторами двойного действия телескопического типа

Задняя - полуэлептические рессоры с гидравлическими амортизаторами двойного действия телескопического типа

Шины:

Передние - 205/75R16С - 113/111 R

Задние - 205/75R16С - 113/111 R

Комплектация шасси:

ABS, ASR, EBD

Регулятор тормозных сил

Ремни безопасности водителя и пассажира

Задний противоподкатный брус

Противотуманные фары

Задний противотуманный фонарь

Зуммер заднего хода

Буксировочный крюк

Обогрев зеркал заднего вида

Отопитель салона

Система прогрева двигателя на холостом ходу

Свечи накаливания

Топливный фильтр с подогревом и сепаратором воды

Фильтр предварительной очистки топлива

Гидроусилитель руля

Регулируемая рулевая колонка

Регулировка передних фар

Аудиоподготовка: 2 динамика+антенна

Пластиковая обшивка кабины

Велюровая обшивка сидений

Откидывающееся сидение пассажира

Солнцезащитный козырек пассажира

Полка для бумаг

Подстаканник

Пепельницы в боковых дверях

Горный тормоз

Тахометр

Шасси соответствует требованиям стандартов РФ и имеет одобрение ОТТС

Дополнительное оборудование:

Удлинение рамы автомобиля ISUZU NLR85A под установку кузова размером: 4 200 х 2 200 х 2 200 мм

Установка спойлера на кабину ISUZU NLR85A

Установка автосигнализации с центральным замком на автомобиль ISUZU NLR85A

Установка стабилизатора поперечной устойчивости на задний мост шасси ISUZU NLR85A

Возможные варианты поставки шасси ISUZU NLR85A:

Шасси улучшенной комплектации ISUZU NLR85A-002 EURO-3

Возможные варианты автомобилей на шасси ISUZU NLR85A:

- бортовой автомобиль на шасси ISUZU NLR85A с бортами из стальных или алюминиевых сплавов, с тентом или без

- бортовой автомобиль на шасси ISUZU NLR85A с бортами из стальных или алюминиевых сплавов, с тентом или без, для перевозки опасных грузов или сжиженного газа

- бортовой автомобиль на шасси ISUZU NLR85A с бортами из стальных или алюминиевых сплавов, с тентом или без, оснашенный крано-манипуляторной установкой (КМУ) HIAB, EFFER, FASSI, AMCO VEBA, PALFINGER, UNIC, KANGLIM

- промтоварный фургон на шасси ISUZU NLR85A

- мебельный фургон на шасси ISUZU NLR85A

- изотермический фургон на шасси ISUZU NLR85A с утеплением пенополистиролом (оцинкованный лист - утеплитель - оцинкованный лист), с толщиной утеплителя 40, 50, 60, 80 мм, под температурный режим от +5 до -10 градусов Цельсия

- изотермический фургон из сендвич-панелей на шасси ISUZU NLR85A (окрашенный оцинкованный лист - пенополиуретан - оцинкованный лист), с толщиной утеплителя 40, 50, 60, 80 мм, под температурный режим от +5 до -20 градусов Цельсия

- изотермический фургон из сендвич-панелей на шасси ISUZU NLR85A (окрашенный оцинкованный лист - пенополиуретан - оцинкованный лист), с толщиной утеплителя 40, 50, 60, 80 мм, под температурный режим от +5 до -20 градусов Цельсия, укомплектованный холодильной установкой (ХОУ) TERMO KING, CARRIER, ZANOTTI

- изотермический фургон из сендвич-панелейна шасси ISUZU NLR85A (пластик - фанера - экструдированный пенопласт - фанера - пластик), с толщиной утеплителя 40, 50, 60, 80 мм, под температурный режим от +5 до -20 градусов Цельсия

- изотермический фургон из сендвич-панелей на шасси ISUZU NLR85A (пластик - фанера - экструдированный пенопласт - фанера - пластик), с толщиной утеплителя 40, 50, 60, 80 мм, под температурный режим от +5 до -20 градусов Цельсия, укомплектованный холодильной установкой (ХОУ) TERMO KING, CARRIER, ZANOTTI

- изотермический фургон из сендвич-панелей на шасси ISUZU NLR85A (кузов для перевозки продуктов глубокой заморозки или мороженица), с толщиной утеплителя 100-140 мм, под температурный режим до -32 градуса Цельсия, укомплектованный холодильной установкой (ХОУ) TERMO KING, CARRIER, ZANOTTI

- при необходимости на бортовую платформу или фургон может быть установлен гидроборт

- автогидроподъемник (АГП или АТП) на шасси ISUZU NLR85A, с высотой подъема от 17 до 22 метров

- автомобиль для перевозки живой рыбы на шасси ISUZU NLR85A

- автомобиль для перевозки животных на шасси ISUZU NLR85A

- автомобиль для перевозки цветов на шасси ISUZU NLR85A

- автолавка для выездной торговли на шасси ISUZU NLR85A

- специальный автомобиль технической помощи на шасси ISUZU NLR85A

- автомобиль для выездного шиномантажа и балансировки колес на шасси ISUZU NLR85A (мобильный шиномонтаж)

- передвижная лаборатория на шасси ISUZU NLR85A

- автомобиль для перевозки светлых нефтепродуктов (бензовоз) на шасси ISUZU NLR85A

- автомобиль для перевозки светлых нефтепродуктов и заправки (топливозаправщик) на шасси ISUZU NLR85A

- автомобиль-цистерна для перевозки пищевых жидкостей на шасси ISUZU NLR85A

- автомобиль-эвакуатор с платформой ломанного типа на шасси ISUZU NLR85A

- автомобиль-эвакуатор с платформой сдвижного типа на шасси ISUZU NLR85A

- автомобиль-эвакуатор с платформой ломанного типа, оснащенный крано-манипуляторной установкой (КМУ) на шасси ISUZU NLR85A

- автомобиль-эвакуатор с платформой сдвижного типа, оснащенный крано-манипуляторной установкой (КМУ) на шасси ISUZU NLR85A

- автомобиль с вакуумной установкой КО522В на шасси ISUZU NLR85A

- автомобиль с мультилифтовой установкой (мультилифт) SUCCI, MULTYLIFT, ECOPRESS, HYVALIFT на шасси ISUZU NLR85A

Шасси большей грузоподъемности:

ШАССИ ISUZU NQR75P или NQR75R

ШАССИ ISUZU CYZ51K или CYZ51Q

Седельный тягач ISUZU:

ISUZU EXR51 колесной формулой 4х2

ISUZU EXZ51 колесной формулой 6х4

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, комплектацию, оборудование автомобиля, без предварительного уведомления.

КУПИТЬ ШАССИ ISUZU NLR85A-001 EURO-3 ИЛИ ГОТОВЫЙ АВТОМОБИЛЬ С НАДСТРОЙКОЙ, СПЕЦТЕХНИКУ, АВТОБУС ИЛИ ПОЛУЧИТЬ КОНСУЛЬТАЦИЮ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ, СЕРВИСУ, ЗАПАСНЫМ ЧАСТЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОМУ ОБОРУДОВАНИЮ, ПОДБОРУ АНАЛОГОВ ИЛИ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ЛЮБОЙ ДРУГОЙ ИНФОРМАЦИИ ПРОСЬБА ОБРАЩАТЬСЯ:

ТИЩЕНКО ВАСИЛИЙ

ТЕЛЕФОН МОБИЛЬНЫЙ: +7-916-112-56-00

ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА: vt@vastauto.ru

САЙТ: http://www.vastauto.ru